ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на поставку асфальтосмесительной установки КДМ206 производительностью 160 т/час.

СОСТАВ  АСФАЛЬТОСМЕСИТЕЛЬНОЙ   УСТАНОВКИ КДМ 206 Стационарная, производительностью 160 т/ч для работы на жидком либо газовом топливе с компьютерной центральной системой управления и системой пылеочистки на базе Рукавного фильтра.

1.Агрегат питания.

Предназначен  для  предварительного  дозирования  исходных  каменных  материалов  (песка  и  щебня),  в  соответствии  с  заданной  рецептурой,  и  подачи  на  наклонный  конвейер. Агрегат  состоит  из  пяти  блоков V=12 м3  каждый (5х12=60м3) с установленными внутри решетками негабарита. Для предотвращения налипания и зависания материала на каждом блоке имеется по два вибратора. Ленточные  питатели оснащаются  комплектом  преобразователей частоты фирмы Lenze, при помощи которого можно регулировать производительность питателей из кабины оператора.

2. Конвейер наклонный.

Предназначен  для  перемещения  каменных  материалов  от  агрегата  питания  к  приемному  устройству  сушильного  барабана. Для увеличения срока службы и повышения культуры производства на конвейерах применяется система очистки ленты от налипания материала.

3.Сушильный агрегат.

Предназначен  для  нагрева  и  сушки  каменных  материалов  до  состояния,  обеспечивающего  приготовление  смеси и очистки отходящих газов от пыли.  В  состав  сушильного  агрегата  входит:

теплоизолированная установка  сушильного  барабана непрерывного действия с противоточной системой сушки, частотный преобразователь, позволяющий осуществлять плавный пуск и регулировку оборотов сушильного барабана, подбирая оптимальный температурный режим. Конструкция приемного устройства позволяет при выгрузке материала с наклонного конвейера в сушильный барабан минимизировать подсос воздуха.

-топочный  агрегат – горелка двухблочная  Teminox GS160SAACKE 12 мВт (Германия). Управление процессом горения осуществляется автоматически, основываясь на показаниях термодатчиков и требуемых установок оператора.

-установка  пылеочистки  Рукавный фильтр

4.Смесительный агрегат.

Агрегат предназначен для сортировки на 6 фракции и дозирования нагретых песка и щебня, дозирования битума, минерального порошка, приготовления асфальтобетонной смеси ее хранения и выгрузки ее в автотранспорт или в бункер накопитель. В состав смесительного агрегата входят: элеватор каменных материалов, элеватор минерального порошка, блок грохота (инерционный, самосбалансированный) с плетеными ситами и механизмом натяжения, верхний блок с горячим бункером объемом 31м3, средний блок с дозаторами каменных материалов и минерального порошка, нижний  блок с дозатором битума и смесителем вместимостью 2200 кг смеси и литьем производства Швеции, бункер для готового асфальта.  Дозирование всех компонентов осуществляется в дозаторах на тензометрических датчиках. Для контроля температуры готового асфальта на выходе из мешалки используется пирометрический датчик.

Бункер готового асфальта (общим объемом 85т) имеет четыре отсека : два отсека готовой смеси по 37,4 тонн (22 м3 ), один отсек для прямой выгрузки 5,95т (3,5 м3 ), один отсек излишков и негабарита 5,76т (3,2 м3). Бункер теплоизолирован. Нижняя часть бункера, затворы отсеков готовой смеси и разовых замесов  обогреваются электронагревателями. Контроль температуры в отсеках, а также воздушной камеры между стенками бункера и окожушкой производится с помощью датчиков температуры.  Поддержание заданной температуры наклонных стенок бункера производится с помощью терморегулятора.

6.Кабина оператора. Блок управления. КЦСУ.

Состоит из кабины оператора и электроаппаратной. В  кабине  оператора  размещены:  пульт  управления (монитор, клавиатура),  шкафы  управления, кондиционер. В электроаппаратной установлены панели управления. Для поддержания микроклимата используется кондиционер. Управление  всей  установкой  централизовано  и  осуществляется  с  пульта  управления, применение микропроцессорной  системы  управления в отличие от контроллерной обеспечивает:

-тензометрическая система взвешивания компонентов асфальтобетона, которая позволяет добиться точности дозирования 0,3-0,5%;

-полная поканальная гальваническая развязка, повышающая надежность системы;

-дистанционное управление электрооборудованием исполнительных механизмов участков  в автоматическом и ручном режиме непосредственно с технологического экрана, при этом переход из одного режима в другой происходит безударно для исполнительных механизмов;

-автоматический запуск асфальтосмесительной установки с автоматическим розжигом и подачей каменных материалов при достижении заданной температуры отходящих газов;

-холодная предварительная дозировка на 4 питателях с плавным регулированием производительности по рецептуре;

-автоматическое поддержание режимов горения, заданной температуры каменных материалов и заданного разрежения в сушильном барабане по математической модели сушильного барабана, с учетом подачи и рецептуры;

-автоматическое дозирование фракций, их перемешивание и выдача в бункер агрегата готовой смеси;

-автоматическое определение упреждения закрытия затворов с помощью оценки скорости дозировки материала;

-контроль температуры каменных материалов и отходящих газов в сушильном барабане, асфальта в бункере готовой смеси, битума в расходной емкости;

-отображение в графическом виде на цветном дисплее значений основных параметров технологического процесса;

-система видеонаблюдения;

-инфракрасные температурные датчики;

-выдача оператору сообщений об аварийных ситуациях;

-сохранение в графическом виде режимов работы сушильного барабана;

-ведение архива рецептов, их корректура и удаление.

В КЦСУ «Кредмаш» имеется вся информация о состоянии установки, с возможностью быстрой смены рецепта и его корректировка без остановки процесса приготовления.

В системе управления осуществляется не только включение агрегатов, но и контроль за их состоянием, так как имеется обратная связь. КЦСУ имеет мощную диагностику, благодаря которой выполняется  полный контроль за состоянием узлов установки и в случае аварии выдается сообщение о неисправности с подсказкой ее поиска. Также выполняется взаимная блокировка при включении узлов и агрегатов, что исключает создание аварийной ситуации.

На экране монитора отображена мнемосхема установки с окном сообщений и множеством панелей для установки различных параметров. В окне сообщений выдаются сообщения в полном виде, по которым можно узнать не только какой режим для чего включается, но и получить исчерпывающую информацию о поломках и аварийных ситуациях а/с установки.

Управление горелкой и фильтрами осуществляется прямо с КЦСУ, где есть возможность управлять раздельно заслонками топлива, воздуха, дымососа. Также розжиг производится в автоматическом режиме. Для поддержания температуры каменных материалов на одном уровне есть функция авторегулирования по температуре каменных материалов, что улучшает качество производимого асфальта. Участок фильтров также работает в автоматическом режиме. При поломках или неисправностях на этих участках оператор получит сообщения о поломке.

Управление участком подачи производится как в ручном, так и в автоматическом режиме. Также есть отображение подачи т/час и кг/мин, что позволяет подобрать подачу, соответствующую дозировке. Есть расчет подачи согласно выбранного рецепта. Также есть возможность автоматического уменьшения подачи в 2 раза соответствующего материала при переборе в горячих бункерах. Осуществляется контроль за температурой: каменных материалов, отходящих газов, мазута в баке, битума, фракций горячих бункеров, до и после фильтров, в бункерах накопителях.

7. Агрегат минерального порошка и пыли.

| Вертикальная емкость круглого сечения, банка на банке. Вместимость минерального порошка м3(т) – 45 (59) Вместимость пыли м3(т) – 55 (70) 10.Электрооборудование. Электродвигатели, контрольные силовые кабели для внутренних соединений блока управления с агрегатами. Фирмы Siemens, Чехия (мотор-редуктора, электродвигатели). 11.Пневмосистема. Пневмосистема предназначена для подачи сжатого воздуха в пневмоцилиндры агрегатов установки. Система - бесконтактная, фирмы CAMOZZI, что важно при влажных климатических условиях эксплуатации. В состав пневмосистемы входят установка компрессора, пневмораспределители, две ресиверные емкости, манометры, рукава, воздухопроводы. 12. Цистерна битумная (V=30м3) – 3 шт. Цистерна предназначена для хранения и предварительного нагрева битума с помощью жидкого теплоносителя, циркулирующего по змеевику цистерны. |  |
| --- | --- |

13. Масляный теплогенератор MG50 «MASSENZA»

Предназначен для нагрева теплоносителя до рабочей температуры и его циркуляции по магистралям битумных и  топливных коммуникаций установки, а также змеевикам битумных цистерн установки. Состоит из нагревателя с  автоматической горелкой, бака слива, расширительного  бака, трубопроводов, шкафа управления, установки насосной для теплоносителя.

14. Комплект тех. документации, ЗИП, инструмент.

15. Комплект подкладных фундаментов.

Установка в наличии. Подробнее о ее стоимости, гарантиях, условиях доставки и монтажа  можно узнать по телефону 8 800 333-47-08 или заказ обратный звонок на сайте.